## Slide 1
Lastbilsvalgsmodellen (LVM) Version 2.0
En model der forudsiger fordelingen af lastbiler på forskellige drivmiddelklasser i fremtiden gennem tre hovedtrin.

## Slide 2
Modeloverview
01
Repræsentativ vognpark 2023
Opsætning af basisår med data fra Det Digitale Motorregister (DMR).
02
Udskiftning af lastbiler
Identifikation af lastbiler der er for gamle eller har kørt for langt.
03
Drivmiddelvalg
Valg baseret på laveste Total Cost of Ownership (TCO) over levetiden.

## Slide 3
Otte Drivmiddelteknologier
Diesel 1-3
Klassiske diesellastbiler med forskellige energieffektivitetsniveauer.
Gas 1-3
Gasmotorer drevet af certificeret biogas fra gasledningsnettet.
Batteri
Elektrisk batteri drevet af el med depotopladning.
Brint
Brændselscelle drevet af brint som energikilde.

## Slide 4
Ni LVM-Klasser
LVM-klasse
Type
Vægt (ton)
Antal 2023
U4T
Lastbil
3,5-4
121
U12T
Lastbil
4-12
6.266
4RD/4LH
Lastbil
<18
8.145
5RD/5LH
Sættevognstrækker
<18
3.834
9RD/9LH
Lastbil
<26
10.729
10LH
Sættevognstrækker
<26
11.805
Opdeling baseret på vægt, akselkonfiguration og kørselsmønster (regional vs. langdistance).

## Slide 5
Udskiftningskriterier
Aldersgrænse
Lastbiler udskiftes når de overskrider gennemsnitlig tidslevetid (10,5-14,8 år).
Kilometergrænse
Udskiftning ved overskridelse af gennemsnitlig kilometerlevetid (274.888-931.962 km).